### Техническое задание

| № | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра, заданные по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| 1.2. | Свидетельство об утверждении средств измерения | Наличие |
| 1.3. | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантийное обслуживание | 1 год |
| 1.5 | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено не ранее 2018 года | Наличие |
| 1.6 | Дата выхода данной модели оборудования на рынок должна быть не ранее 2002 года | Наличие |
| 2. Основные параметры |
| 2.1 | Тип прибора | Автоматический двухволновой отражательный фотометр |
| 2.2 | Принципы измерения | Измерение десятичного логарифма отношения спектральных коэффициентов отражения света на двух рабочих длинах волн (492 нм и 523 нм). |
| 2.4 | Измеряемые параметры | Транскутанный билирубиновый индекс (ТБИ)- объективный показатель желтизны кожи, корреляционно связанный со степенью гипербилирубинемии |
| 2.5 | Диапазон измерения | 0-50 ед. ТБИ (~ 0-500 мкмоль/л) |
| 2.6 | Встроенная автоматическая калибровка | Наличие |
| 2.7 | Прилагаемые средства контроля | Наличие |
| 2.8 | Время измерения, не более, секунд | 2 |
| 2.9 | Время между измерениями, не более, секунд | 5 |
| 2.10 | Число разрядов на цифровом табло в рабочем режиме | 2 |
| 2.11 | Погрешность измерения | + 2 ед. ТБИ |
| 2.12 | Встроенные элементы электропитания | Наличие |
| 2.13 | Число измерений без замены или подзарядки элементов питания, не менее | 1 000 000 |
| 2.14 | Масса со встроенными элементами питания, не более, грамм | 200 |
| 2.13 | Габариты не более, мм | 135х65х35 |

Базовый комплект поставки

| № | Наименование | Шифр конструкторской документации | Кол-во шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02 | ТУ 9443-002-11254896-2002, ДГВИ.941416.001-01 | 1 |  |
| 2 | Футляр | ДГВИ.943129.001 | 1 |  |
| 3 | Контрольный светофильтр КСФ 1 | ДГВИ.943119.001 | 1 | В составе футляра |
| 4 | Контрольный светофильтр КСФ 2 | ДГВИ.943119.002 | 1 | В составе футляра |
| 5 | Элемент питания постоянного напряжения 1.5 В, тип ААА или LR 03 |  | 3 | Установлены в прибор |
| 6 | Руководство по эксплуатации | ДГВИ.941416.001 РЭ | 1 |  |
| 7 | Методические рекомендации |  | 1 |  |